## Slide 1: Силы в природе

## Slide 2: Трение
«Сухое» трение возникает на поверхностях соприкосновения твердых тел.
Сила трения всегда направлена вдоль поверхности соприкосновения.
Различают три вида трения при контакте твердых тел: трение покоя, трение скольжения и трение качения.

## Slide 3: Трение покоя
На горизонтальной поверхности лежит брусок. При действии внешней горизон-тальной силы на брусок действует равная ей и противоположно направленная сила трения покоя. Эти силы уравновешивают друг друга. Сила трения покоя пропорцио-нальна нормальной силе реакции опоры.
F=µ*N, где коэффициент пропорциональности
µ не зависит от прижимающей силы, называется коэффициентом трения покоя, не зависит от размеров соприкасающихся поверхностей.

## Slide 4: Трение покоя
Брусок можно положить на поверхность любой из его граней, при одной и той же прижимающей силе нужно одинаковое усилие , чтобы сдвинуть брусок. Коэффициент трения покоя µ зависит от сочетания материалов, из которых сделаны соприкасающиеся тела, от характера обработки поверхностей и их состояния. Трение покоя препятствует возникновению движения. Благодаря трению покоя обеспечивается равновесие многих технических конструкций и строительных сооружений.

## Slide 5: Трение покоя
В ряде случаев сила трения покоя необходима для возникновения движения.
При ходьбе сила трения покоя, действующая на подошву, сообщает нам ускорение. Ведь подошва не скользит назад, и трение между ней и дорогой – это трение покоя.
Шины ведущих колес автомобилей как бы отталкиваются от асфальта, и в отсутствие пробуксовки толкающая автомобиль сила – это сила трения покоя.

## Slide 6: Трение скольжения
Сила трения скольжения направлена вдоль поверхности соприкосновения тел противо-положно относительной скорости.
Сила трения скольжения вначале уменьшается с ростом скорости, а затем постепенно увеличивается.
Для уменьшения трения, облегчения работы различных механизмов, избежание ненужных энергетических потерь заменя-ют силу трения скольжения трением каче-ния, применяя шариковые и роликовые подшипники; используя смазку.

## Slide 7: Силы упругости и деформации
Силы упругости обусловлены взаимодей-ствием заряженных частиц, из которых построены тела. Силы упругости определяются взаимным расположением взаимодействующих тел и возникают только при их деформации.
Для твердых тел различают два предельных случая деформации: упругие и пластические. Если после прекращения внешнего воздействия деформированное тело восстанавливает свою форму и размеры, то деформация называется упругой.
Деформации, не исчезающие после пре-кращения действия сил, называются пластическими.

## Slide 8: Закон гука
У твердых тел при малых упругих дефор-мациях величина деформации пропорцио-нальна вызывающей ее силе.
где к – коэффициент пропорциональности зависит от упругих свойств материала и от размеров деформируемого тела.
Виды упругих деформаций: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб.
Упругие свойства характеризуют модуль Юнга и коэффициент Пуассона.

## Slide 9: Модуль юнга
Рассмотрим однородную деформацию, воз-никающую в стержне с одинаковым по всей длине поперечным сечением под действием приложенной к его концу силыF Удлинение пропорционально его пер-воначальной длине l₀ . Относительное удлинение определяют по формуле:
Е – модуль Юнга материала, вторая дробь – механическое напряжение.

## Slide 10: Жесткость стержня
Задача. Выразите жесткость k упругого стержня через его размеры и модуль Юнга.
Решение. F = k*∆l и подставив в формулу
Получим:

## Slide 11: Коэффициент пуассона
При растяжении стержня уменьшаются его поперечные размеры.
Отношение относительного поперечного сжатия стержня к его относительному удлинению при упругой деформации не зависит от приложенного напряжения и от размеров стержня.
Коэффициент Пуассона определяет дробь, где d – поперечный размер стержня

## Slide 12: Всестороннее сжатие
При всестороннем(гидростатическом) сжатии тела относительное уменьшение его объема пропорционально вызываю-щему это сжатие давлению p:
коэффициент к – модуль всестороннего сжатия связан с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона: